审批意见： 定环表【2021】 10 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市人民医院北院区建设项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为改建项目，项目位于现定州市人民医院北院区内，定州市行政审批局出具项目备案【定行审项目（2020）308号】，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1.污水处理站各处理水池均加盖密闭，污泥脱水间密闭，收集废气经集气管道+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值要求。污水处理站周边空气需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3大气污染物最高允许浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化器+专用排烟管道楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）表2大型标准。 2.项目综合废水经常务污水处理站处理后，排入市政管网经定州市污水处理厂深度处理，项目排水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构水污染物预处理排放限值标准及定州市城市污水处理厂进水水质要求。 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(东、南厂界满足4类标准)。 4．项目产生的化粪池污泥、污水处理站污泥等危废定期委托有资质的单位清运、处置，医疗废物暂存于医疗废物暂存间，污水处理站栅渣、在线监测废液、废UV灯管、废活性炭等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021 年 2 月 20 日