审批意见： 定环表[2021] 16 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北宏峰水泥制品有限公司旧厂区整体搬迁技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市高篷镇钮店村（有机肥厂内），本次迁建项目主要建设生产车间、实验室及附属用房，建设2条混凝土生产线，建设规模为年产混凝土20万立方米。定州市科学技术局已备案（备案号：定州工信技改备字[2020]69号），根据环评报告的分析，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、原料库密闭，定期洒水抑尘，配料逗处设防风罩棚，密闭输送带，并在配料以及筛分处设置水喷淋系统洒水抑尘。粉料由密闭罐车运至厂区，搅拌机位于密闭搅拌楼内，粉料上料和搅拌粉尘经集气管道+布袋除尘器+ 20m排气筒排放，颗粒物满足 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准要求和表2颗粒物无组织排放限值。 2、车辆、机械清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。生活污水用于泼洒抑尘，污水排放满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021年 3 月 10 日