审批意见： 定环表【2021】 30 号 根据河北沐禾环保工程技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市盛鑫金属制品有限公司热镀丝生产线搬迁技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、该项目为搬迁技改项目(产能不增加)，定州市科技局出具项目备案（定州工信技改备字【2021】2号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.酸洗工序采取酸雾抑制剂+双层水帘封闭+酸雾吸收塔+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组排放限值要求。燃气退火炉、燃气锌锅加热炉烟气，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）有关标准，同时满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，锌烟经锅顶密闭+集气系统+湿式除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中表2标准。 2.项目废水经厂区暂存池收集后，排入高蓬镇宜净污水处理厂处理，厂区总排口满足定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水水质要求。 3、设备采取选用低噪设备、厂房基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废酸（酸渣）、锌泥、锌尘、助镀废渣、废包装材料等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.按照要求做好酸槽抬升、重点区域防渗等措施，消除土壤和地下水污染隐患。 6、技改项目主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 7、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实在线监测等有关要求。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021 年 3 月 30 日