审批意见： 定环表【2021】 41 号 根据沧州金昊环保科技咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北佳跃废旧物资回收有限公司新建年产5100吨PP、PE塑料再生造粒项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路72号，定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项目[2020]164号），根据环评报告,项目选址可行。 主要建设内容：新建再生塑料颗粒生产线4条，配置撕碎机、分离机、挤出机、切粒机、提料机等生产设备及配套环保设施。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。 1、项目脱浆水、清洗废水回用于脱浆工序，冷却水循环使用不外排，生活污水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足绿源污水处理厂进水水质要求。 2、挤出工序废气经集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附+15米排气筒外排，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5合成树脂特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准。厂界无组织排放废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值同时厂房外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1特别排放限值要求 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2021 年 4 月 25 日