审批意见： 定环表【2021】 43 号 根据河北峰青环保工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市煜利金属网业有限公司技改项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市沙河工业园区，李亲顾镇留宿村北现有厂区内，根据环评报告,项目选址可行。 主要建设内容：技改工程在企业现有厂区内进行，将生产使用的退火丝及PE涂塑颗粒由外购改为自主生产；建设原包料PE树脂粉造粒生产车间；调整有机废气处理设施。技改工程投产后全厂产能不变，仍为年产10000吨涂塑丝。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。 1、下料、搅拌工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒（P2）处理，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5大气污染物排放限值；热熔挤出工序废气经集气罩+低温等离子+活性炭吸附+15米排气筒(P1)外排，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5大气污染物排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业及表面涂装业标准要求。 2、项目生产用水循环使用不外排。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 五、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规定期限完成自主验收。 2021 年 4 月 27 日