审批意见： 定环表【2021】 69 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市企瑞建材有限公司建筑垃圾回收利用项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市长安路街道办事处韩家庄村现有厂区内，项目无新增占地，将原水泥砖生产线外购的砂石料改为自主生产，建设1座建筑垃圾破碎生产车间，2条建筑垃圾破碎生产线，项目实施后产能不变，仍为年产1亿块水泥标砖。根据环评报告项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、做好车间密闭措施，设置密闭皮带输送廊道，生产车间密闭，设置水喷淋降尘设施，废气经经布袋除尘器+15米排气筒排空，颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物最高允许排放限值。 2、筛分废水经固液分离后循环使用不外排，车辆冲洗水经沉淀后回用于冲洗工序不外排。 3、项目噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固体废物。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规定期限完成自主验收。 2021 年 5 月 20 日