审批意见： 定环表【2021】 72 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市新兴华塑胶制品厂年产9000吨塑料再生造粒项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路1号和7号该项目为重新报批项目，根据环评报告,项目选址可行。 主要建设内容：原环评批复建设3条再生塑料造粒生产线及2条注塑材料生产线，现2条注塑生产线不再建设，改为建设3条造粒生产线，调整后企业共建设造粒生产线6条，年产9000吨塑料再生颗粒。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目冷却水循环使用不外排，喷淋塔用水循环使用少量喷淋水与破碎清洗水和生活污水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足绿源污水处理厂进水水质要求。 2、南厂区熔融挤出废气经集气罩+喷淋塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附+15米排气筒（P1）排空，北厂区熔融挤出废气经集气罩+喷淋塔+低温等离子装置+活性炭吸附+15米排气筒（P2）排空,非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准及《合成树指工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5所有合成树指特别排放限值要求。厂区无组织排放废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表2其他企业浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1特别排放限值要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2021 年 5 月 28 日