审批意见： 定环表【2021】 92 号 根据河北正润环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北九隆输送带有限公司新建年产300万平米输送带项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经十一路002号，该项目已在定州市行政审批局备案（定行审项目[2020]570号），根据环评报告,项目选址可行。 主要建设内容：一期建设4条橡胶输送带生产线，二期8条橡胶输送带生产、20条织布机生产线。配置天然气锅炉、密炼机、挤出机、冷却凉片机、开炼机、自动配料机、上辅机、硫化机、压延机等。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目冷却水循环使用不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后由污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。 2、配料废气经集气装置收集+布袋除尘器+15米高排气筒（P1）排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表2炭黑尘、染料尘限值；炼胶废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子装置+活性炭吸附+15米排气筒（P2）排空，硫化废气低温等离子体+活性炭吸附+15米排气筒（P3）排空，输送带（有挡边）废气经低温等离子体+活性炭吸附+15米排气筒（P4）排空，其中颗粒物、非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632－2011）表5标准限值，硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2中二级标准限值；天然气锅炉安装低氮燃烧器经15米排气筒（P5）排放，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161－2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值；食堂安装油烟净化器+屋顶排放，废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废过滤网、废溶剂油桶、废机油及废机油桶暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目运营前需通过排污权交易等形式取得主要污染物排污权，总量指标不得超过总量确认书确认的总量指标。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2021 年 6 月 28 日