审批意见： 定环表【2021】 100 号 根据河北星之源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州思涵玩具制造厂新建年产300万件玩具项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方循环经济示范园区经六辅路008号，新建8条注塑生产线、5条挤出生产线及相关环保设施，项目建成后达到年产300万件玩具的生产能力。该项目已在定州市行政审批局备案（定行审项企备[2021]087号），根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、搅拌、投料、破碎工序废气集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）排空，注塑、挤出工序废气经集气罩+喷淋塔+光氧催化氧化装置+活性炭吸附+15米排气筒（DA002）排空，颗粒物排放满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（染料尘）二级标准，非甲烷总烃排放满足《合成树指工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物标准。 2、项目冷却水、喷淋塔用水循环使用不外排，生活污水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足绿源污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2021 年 7 月 14 日