定环书【2021】 8 号

关于定州市华兴丝网厂技术改造项目

环境影响报告书审批意见

定州市华兴丝网厂：

你厂报来的《定州市华兴丝网厂技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）现定州市华兴丝网厂有厂区内。定州市科技局出具项目备案（定州工信技改备字【2021】12号），项目总投资1750万元，其中环保投资60万元，占总投资3.43%。

三、工程建设主要内容：在现有厂房基础上改建，重新规划平面布局，拆除原有生产线，新建自动化环保镀锌生产线及其他辅助设备，技改后产能保持不变，全厂仍保持10000吨/年镀锌金属制品的生产能力。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、热镀锌酸洗工序采取酸雾抑制剂+密闭酸洗间+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组排放限值要求。电镀锌酸洗工序采取酸雾抑制剂+侧吸+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准限值要求。燃气退火炉、燃气锌锅加热炉采取天然气+15米排气筒排放，均需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）有关标准，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求；热镀锌锌锅锌烟经负压侧吸+袋式除尘器+水雾除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢--热处理炉排放限值要求，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中表2标准。

- 项目废水经厂区污水处理站收集处理，出水经市政管网排入李亲顾镇污水处理厂，外排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（总锌满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3特别排放限值标准），同时满足李亲顾污水处理厂进水水质要求。

- 采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的废酸（酸渣）、锌泥、锌尘、阳极泥和电镀废渣、助镀废渣、废包装材料、污水处理站污泥等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5.按照要求做好酸槽抬升、重点区域防渗等措施，消除土壤和地下水污染隐患。

6、技改项目主要污染物不得突破原项目排污许可总量。

7、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实在线监测等有关要求。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日