定环书【2021】 号

关于河北锦鹏医疗废物处置有限公司医疗废物处置建设项目环境影响报告书

审批意见

河北锦鹏医疗废物处置有限公司：

你公司报来的《河北锦鹏医疗废物处置建设项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于定州经济开发区（北方再生资源基地),定州市行政审批局出具备案意见（定行项核许【2021】25号），项目总投资5780万元，其中环保投资1307万元，占总投资的22.61%。

三、工程建设主要内容：本项目主要建设内容包括：医疗废物回转窑焚烧系统、烟气净化系统、污水处理系统、辅助系统及办公用房、焚烧主厂房及设备、污水处理站、消防泵房及水池等。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，落实在线监测设施、分表计电并与生态环境部门联网。

1、医疗废物暂存间及进料系统废气，采取车间密闭、负压抽风等措施，收集废气引入焚烧炉焚烧；污水处理站收集的恶臭气体经喷淋洗涤塔+UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m排气筒，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；焚烧系统的废气经SNCR+急冷塔+旋风除尘器+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+两级湿法脱酸喷淋塔+除雾器+烟气加热器+1根50m排气筒排放，污染物满足《医疗废物焚烧污染控制标准》（DB13/2698-2018）表2标准以及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。

2、厂区建设集中污水处理站，采取“格栅+调节池+一体化设备（生物转盘）+沉淀池+过滤+消毒”工艺，清洗废水经消毒处理后与其它生产废水一并排入厂区污水处理站处理达标后回用，不外排。生活污水经化粪池、隔油池处理后进入厂区污水处理站处理，不外排；回用水水质根据用途分别满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）相关标准。

3、通过采取选用噪声低的设备、厂房隔声、基础减震、出口安装消音器等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的飞灰、实验室废物、废机油及废机油桶，厂内收集暂存后委托有资质单位处置；废滤布袋、废防护用品、污水处理污泥、废活性炭、废UV灯管等送回转窑焚烧处理，炉渣送垃圾处理场填埋；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

5、按照要求建设初期雨水收集池、应急事故池等设施，制定环境突发事件应急预案、储存必要的应急物资并定期进行应急演练，减轻事故状态下对环境的影响。

6、严格落实监测计划提出的监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门，同时加强周边环境敏感点的监测，确保项目周边敏感点环境质量满足相应的国家质量标准。

7、项目投入运营前，需按照定州市生态环境局出具的总量确认书【定总量确认（2021/009）】确定的总量指标，需通过排污权交易等形式获取主要污染物排放权。

8、项目环评文件经审批后5年方开工建设，需重新报批项目环评文件，经审批部门批准后方可实施。

六、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日