审批意见： 定环表【2021】108 号 根据河北淼创环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市瑞星达塑料加工厂新建年产5000吨PP、PE、PET、PVC废塑料再生造粒项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路19号、21号、25号，定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项目[2020]466号），根据环评报告,项目选址可行。 主要建设内容：建设造粒生产线4条，破碎生产线9条、团粒生产线3条、磨粉生产线2条、静电分离生产线1条，配置破碎机、清洗机、挤出机、团粒机、磨粉机等生产设备及配套环保设施。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目冷却水、喷淋塔用水循环使用不外排，甩干废水与生活污水经污水管网排入定州市绿源污水处理厂进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足绿源污水处理厂进水水质要求。 2、团粒工序、造粒工序废气经集气罩+碱喷淋塔+UV光氧活性炭一体机+15米排气筒（P1）排空，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准、表2中其他企业边界浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1特别排放限值要求；HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；破碎、磨粉废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排空，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5所有合成树脂特别排放限值及表9浓度限值。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2021 年 8 月 5 日