审批意见： 定环表【2021】 109 号 根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北蓝禾生物科技集团有限公司新建年产15万吨微生物有机肥、水溶肥、掺混肥项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市双天工业园区，新建6条生产线，建成后年产生物有机肥、水溶肥、掺混肥等肥料15万吨。该项目已在定州市行政审批局备案（定经开管审批备字[2018]055号）。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、掺混肥混合工序、水溶肥粉碎和混合工序、挤压颗粒肥粉碎和筛分工序、复合微生物肥混合工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排空，颗粒物排放满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织标准要求；微生物有机肥粉碎和筛分工序、微生物有机肥烘干工序废气集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排空，颗粒物、SO2、NOX满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2新建炉窑标准及《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气【2019】56号）中重点区域污染物排放浓度限值要求；发酵车间密闭，加强通风，NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级场界标准值。 2、生活污水井化粪池化粪池处理后经园区管网排入叮咛店镇污水处理厂，污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足叮咛店镇污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。 四、项目建成后正式投入运营前需获取SO2、NOX总量指标，并在规定期限内完成自主验收。 2021 年 8 月 6 日