审批意见： 定环表【2021】 134 号 根据河北奇智环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北鹏飞防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市开元镇孔庄子村南，在原有厂区内技术改造不新增占地。定州市科学技术局已对该技改项目出具备案（备案编号：定州工信技改备字[2021]22号），技改后减少原有防水卷材产能，年产SBS防水卷材400万平方米，年产自粘防水卷材200万平方米，年产聚氨酯防水涂料1000吨（折合SBS防水卷材100万平米），年产JS防水涂料1000吨（折合SBS防水卷材100万平米），年产非固化沥青防水涂料3000吨（折合SBS防水卷材200万平米），总产能仍为原有年产1100万平方米。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、储罐大小呼吸废气、浸油、撒砂、覆膜工序废气经喷淋塔+瓷环干燥后进入电捕集+活性炭吸附装置+30米排气筒排空，熔化池、搅拌罐、塑封工序废气经二级喷淋塔+瓷环干燥后进入电捕集+活性炭吸附装置+30米排气筒排空，沥青烟、苯并[a]芘、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1中有机化工业排放标准，导热油炉废气经低氮燃烧器+15米排气筒排空，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161－2020）中表1大气污染物排放限值。无组织排放非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2019）表2要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 2、项目喷淋塔废水经油水分离器处理后全部回用于喷淋塔。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，油水分离器产生的沥青回用于生产，废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、技改后主要污染物总量不突破原项目排污许可总量。 6、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实在线监测等有关要求。 四、项目建成后运营前需依法申领(换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2021 年 10 月 15 日