审批意见： 定环表【2021】158 号 根据河北昌踏环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北盛玖固体废物治理有限公司搅拌站生产线、机制砂生产线技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技术改造项目，定州市科技局出具项目备案意见（定州工信技改备字[2021]16号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 2、原料库、成品库、生产车间全部落实密闭措施，车间内配套喷雾降尘系统，通过路面硬化、泼洒抑尘、封闭运输、设置洗车平台和沉淀池、装卸区设置雾炮车等措施，做好建筑垃圾运输、装卸过程的烟尘控制。上料鄂破采取车间密闭、设置喷淋系统等措施有效控制扬尘。烘干砂生产工序的废气经集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放，粉料储罐采取料仓顶布袋除尘器处理后与搅拌机入料粉尘经自带布袋除尘器处理后共同经1根20米排气筒排放，均执行满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1相应标准； 3、项目生产废水全部回用于生产不外排；生活废水用于厂区绿化，不得外排，水质需满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。要加强周边敏感点噪声环境质量的监测，如发现敏感点不能满足环境质量标准，则采取进一步降噪措施，在满足声环境质量标准前不得恢复生产。 5、项目一般固废严格按照环评要求落实。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021 年 11 月 22 日