审批意见： 定环表【2021】154 号 根据河北昌踏环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州文泰水泥制品有限公司年产1亿块新型环保水泥砖建设项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，定州市自然资源规划局出具项目选址规划符合性意见，定州行政审批局出具备案意见（定行审项目[2020]537号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 2、原料库全部落实密闭措施，车间内配套喷雾降尘系统，配料、搅拌机进料口经集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放，水泥储罐采取专用密闭储罐+布袋除尘器+15米高排气筒，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1相应标准； 3、项目生产废水全部回用于生产不外排；生活废水用于厂区绿化，不得外排，水质需满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、项目一般固废严格按照环评要求落实。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021 年 11 月 16 日