审批意见： 定环表【2021】 167 号 根据河北九苍环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北齐众再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，项目位于河北经济开发区（北再生基地一期），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1.废油液抽取工序经有效收集+二级活性炭吸附+15米排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准限值，切割工序的颗粒物经有效收集+移动式焊烟净化器处置，剪切、打包、解体、破拆等工序废气经有效收集+布袋除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。危废间产生的废气经有效收集+酸雾吸收塔+二级活性炭吸附+15米排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2.项目车间地面冲洗废水以及初期雨水经收集后排入隔油池+气浮设备预处理后排入园区污水管网最终入定州绿源污水处理有限公司进行处理，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州绿源污水处理厂进水水质要求。盥洗水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 3、通过采取基础减震和厂房密闭隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废蓄电池、废尾气净化催化装置、废线路板、废油箱、废油液、废制冷剂、废液化气罐、废滤清器、油水分离浮油、废活性炭、费液压油以及含有毒有害零部件等危废分类暂存与危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021 年 12 月 6 日