审批意见： 定环表【2022】8 号 根据河北蓝境环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市金呈包装制品有限公司年产体操垫10万件项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于河北省定州市西城区大奇连胜利大街东侧，租赁现有厂房建设，新上发泡生产线、复合机、造粒机、缝纫机、裁切机、下料机等设备及相关环保设施，项目建成后达到年产体操垫10万件的生产能力。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、发泡、复合、造粒工序废气经集气罩 +二级活性炭吸附装置+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准；无组织排放非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2019）表2要求同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准相关要求。 2、项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入定州市铁西污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 1 月 17 日