审批意见： 定环表【2022】12 号 根据河北典图环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对益诺森新材料科技（定州）有限公司年产12000吨水性油墨项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于位于定州市全联科技新城，属于河北定州经济开发区（综合制造组团）范围内，占地面积4000m2。主要购置加热搅拌罐、研磨机、分散机、冷水机、打包机等生产设备及相关环保设施，用于生产水性油墨及光油，项目建成后年产 12000 吨水性油墨和光油，其中包括松香水墨 4000 吨、丙烯酸水墨 4500 吨、光油 3500 吨。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2021]356号）。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、加料粉尘、破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2（染料尘）二级标准及无组织排放要求。天然气燃烧废气采用低氮燃烧器+15m排气筒排放，满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1燃气锅炉限值要求。加热搅拌、分散、研磨、包装、检验室有机废气经二级活性炭吸附装置+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准及表2、表3浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 2、项目无生产废水外排。地面清洗废水经污水处理设备处理后回用于同色系生产执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表 1 工艺与产品用水回用标准。生活污水经化粪池预处理后排入铁西污水处理厂进一步处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，废包装袋内袋、废包装桶、废活性炭和污泥暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、按环评要求安装VOC安装超标报警装置，并与当地的生态环境部门联网。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 1 月 21 日