审批意见： 定环表【2022】 16 号 根据河北沐禾环保工程技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市鑫海塑料制品有限公司拖鞋生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于河北省定州市周村镇周村村东新增占地处，本次技改项目新增占地800m2,项目东侧为农田，北侧为厂区和农田，西侧、南侧均为厂区，距本项目最近的敏感点为西北侧80米处的周村镇政府。现有厂区生产线等配套设施不发生改变，新增厂区内购置造粒生产线2条，所产PVC颗粒全部用于本项目鞋制品生产。项目建成后全厂产能不变，年产拖鞋58万双、鞋垫218万双。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表计电、安装VOC在线（报警）装置并与生态环境部门联网，确保污染物稳定达标排放。 1、现有项目注塑、挤出及压片工序废气经集气罩+喷淋塔+等离子光催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒排空，本项目挤出、造粒、搅拌工序废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准；HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级（染料尘）标准。现有项目搅拌、破碎、吹毛工序废气贴标工序经集气罩+布袋除尘器+等离子光催化氧化+活性炭吸附装置+15米排气筒排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级（染料尘）标准。 2、项目冷却水循环使用不外排。生活污水用于泼洒抑尘，污水排放满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废UV 灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 1 月 28 日