审批意见： 定环表【2022】 18 号 根据河北沐禾环保工程技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对保定永伟昌盛金属制品有限公司热镀金属丝网产能等量置换项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、该项目位于定州经济开发区（沙河工业园）内，项目为园区内热镀丝网等量置换项目，不增加区域内热镀产能，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.酸洗工序采取酸雾抑制剂+双层水帘封闭+碱液喷淋塔+15米排气筒排放,满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放限值；燃气炉及燃气锌锅加热炉烟气分别经15米排气筒排放，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）有关标准，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求，锌烟经锅顶密闭+集气罩集气系统++布袋除尘+湿式除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）相关标准。 2.项目废水经厂区污水处理站收集处理后，经管网排入高蓬镇污水处理厂处理，出水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及高蓬镇宜净镇污水处理厂进水水质要求。 3、设备采取选用低噪设备、厂房基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废酸（酸渣）、锌泥、锌尘、助镀废渣、废包装材料等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.等量置换来源项目，在本项目建成前需完成拆除，本项目主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 6、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实在线监测等有关要求。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022 年 2 月 18 日