审批意见： 定环表【2022】 20 号 根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市泰华塑业有限公司生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于泰华塑业现有厂区内，项目不新增占地。定州市科学技术局已备案（定州工信技改备字[2022]5号），项目利用现有生产车间建设，将现有的合成革生产线改造为塑料卷材生产线，原材料增加钙粉，设置钙粉罐及布袋除尘器，拆除部分生产设施，项目建成后年产200万平方米塑料卷材。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表计电，安装有机废气超标报警装置，确保污染物稳定达标排放。 1、项目冷却水循环使用不外排，生活污水经处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2020）表2标准泼洒地面抑尘。 2、提高废气收集率，物料输送全程采取封闭方式，车间密闭，减少无组织排放。钙粉罐上料口设置集气管道+布袋除尘器+15米排气筒排空，压延工序废气经集气罩+喷淋装置+水冷装置+低温等离子装置+活性炭吸附+15米排气筒排空，发泡车间废气经集气罩+烟雾静电装置+活性炭吸附+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准、表2其他企业浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A1特别排放限值要求；颗粒物、HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，，除尘灰和水冷装置产生的DOP回用于生产，边角料、残次品外售，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 2 月 22 日