审批意见： 定环表【2022】 24 号 根据河北沐禾环保工程技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市德信塑料增塑剂购销处年储存640立方米塑料增塑剂迁建项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目迁建至定州市周村镇南宣村，占地面积3.6亩，占地为建设用地。主要建设内容为将现有厂区2个容积160m3二辛酯储罐及2个容积160m3二丁酯储罐迁建到周村镇南宣村厂区。项目建成后，年储存640立方米塑料增塑剂。根据环评报告，项目建设选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、装卸工序、分装工序通过密闭性输送管道运输，减少废气产生，储罐为防腐保温拱顶罐，罐体外表面刷浅色涂层，减少太阳热量吸收，减少废气外排。非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求，非甲烷总烃无组织厂房外监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求。 2、项目无生产废水外排。生活污水用于厂区泼洒抑尘，生活污水回用满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。 5、按环评要求落实土壤、地下水及环境风险防治措施。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022年 2 月 25 日