定环书【2022】 1 号

关于河北泰塑新材料科技有限公司新建年产12000吨再生塑料颗粒及制品生产项目环境影响报告书审批意见

河北泰塑新材料科技有限公司：

你公司报来的《河北泰塑新材料科技有限公司新建年产12000吨再生塑料颗粒及制品生产项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（北方循环产业园）内，定州市行政审批局出具项目备案（定行审【2021】247号），项目总投资2480万元，其中环保投资50万元，占总投资2%。

三、工程建设主要内容：主要建设运营中心、科研中心、检测实验室、生产车间、仓库、培训中心等，新建6条造粒生产线，漂选破碎生产线、注塑生产线等并配备相应生产设备及污染防治设施，项目建成后实现年产1.2万吨塑料再生颗粒及制品的规模。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、项目熔融挤出、注塑（性能检验）工序废气分别经集气罩（软帘负压）+旋流喷淋洗涤塔+微碳湿式静电除尘+微碳生物过滤床+两级活性炭吸附+15米排气筒排放，颗粒物及有机废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放限值及最低去除率要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；

2、项目生产废水及生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理站进一步处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放限值，其中石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及园区污水处理站进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废活性炭、废滤料、废油泥等危险废物暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、项目按照要求安装VOC在线（或报警）装置并与生态环境部门联网。

6、项目不得突破本报告给出的主要污染物排放量。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2022年  2 月  21 日