审批意见： 定环表【2022】30号 根据河北九苍环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对融态（河北）再生资源有限公司年处理1000万件废旧报废器材、设备及废旧物资项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方循环经济示范园区京津冀环保厂房4号，定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备【2022】007号），根据环评报告，项目从环保角度选址可行。 主要建设内容：项目建设生产区、仓库及办公区，安装拆解生产线1条，配置双轴撕碎机、龙门剪、压扁机、等离子切割机、空压机、叉车等其他设备和环保处理设施，项目建成后年处理1000万件废旧报废器材、设备及废旧物资。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，确保污染物稳定达标排放。 1、项目破碎、剪切工序废气经有效收集+布袋除尘器+15米排气筒排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；切割工序废气经移动式烟尘净化器治理后无组织外排，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后经污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、项目危废（废电路板、废油液、废液压油、含油抹布）暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 四、项目运行后，污染物排放总量不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》（定总量确认（2022/022号））总量指标。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2022年3 月 9 日