审批意见： 定环表【2022】40 号 根据河北鸾宇环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对阿莫斯特环保科技（定州）有限公司年产废塑料回收设备20台及废旧塑料和WEEE小家电资源化综合处理项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方循环经济示范园区京津冀环保产业园001号－1号。该项目已在定州市行政审批局备案（定行审项企备[2021]076号），根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表计电和VOC在线（报警）装置并与生态环境局监控平台联网，确保污染物稳定达标排放。 1、项目生产废水经沉淀后排入定州绿源污水处理有限公司处理，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池后经园区管网排入绿源污水处理有限公司，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准及绿源污水处理有限公司进水水质要求。 2、下料、焊接工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准；喷漆工序设置密闭喷漆房+1套旋流器+过滤棉+活性炭吸附催化燃烧装置+15米排气筒排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2颗粒物（染料尘）二级标准要求，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1表面涂装业标准；干式破碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排空，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5特别排放限值要求；造粒工序废气经集气罩+过滤棉+活性炭吸附催化燃烧装置+15米排气筒，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5特别排放限值要求，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5特别排放限值要求，丙烯腈满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5特别排放限值要求，HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准；食堂安装油烟净化器引至屋顶排放，油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、漆渣、废机油、废机油桶、废切削液、废切削液桶、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉采用密闭容器分类收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认(2022/016号 )许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2022年 3 月 23 日