审批意见： 定环表【2022】43 号 根据河北五骏环保技术服务有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市金源建材有限公司污泥深度脱水处理技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市东留春乡齐家庄村定州市金源建材有限公司现有厂区内，项目经定州市科学技术局备案（备案编号：定州工信技改备字【2021】28号），根据环评报告，项目从环保角度选址可行。 主要建设内容：项目新增隔膜压滤机2台，搅拌机1台，用于原料污泥的深度脱水处理；污泥脱水车间内置污泥暂存池、沉淀池，沉淀池用于处理隔膜压滤机出水。改造完成后，污泥用量由每年2.6万吨增加至5万吨，煤矸石的用量由每年6.8万吨减少至6.6万吨，页岩用量由每年18万吨减少至 174797吨，标砖产量保持不变。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，确保污染物稳定达标排放。 1、项目污泥贮存、脱水、搅拌工序废气经车间密闭+管道收集+生物滤池+15米排气筒排放，外排废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1二级新改扩建无组织标准限值。 2、项目产生的设备清洗废水、污泥脱水工序废水均进入沉淀池，沉淀池处理后排水用于制砖搅拌工序，不外排。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、项目一般工业固体废物按照环评提出要求，合理收集处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2022 年 3 月 23 日