审批意见： 定环表[2022] 51 号 根据河北蓝境环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北拓宇土木工程有限公司建筑垃圾再生利用项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市经济开发区旭阳焦化厂西侧，本次扩建在原厂区内不新增占地，建设130T建筑垃圾破碎生产线1条，配置颚式破碎机、振动喂料机、反击式破碎机、振动筛、输送机、中控柜等生产设备及相关环保设施，项目建成后年产碎石骨料30万吨。该项目定州市科学技术局已备案（备案号：定行审项目[2020]574号）。根据环评报告的分析，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1给料工序、一次破碎、二次破碎及筛分工序的进出口设置集气罩，废气经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，经15m排气筒排放，生产区域车间密闭、采取水喷淋降尘，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和表2大气污染物无组织排放限值。 2、车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。生活污水经化粪池收集处理后，排入园区污水管网，最终进入铁西污水处理厂处理，污水排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4中三级标准和铁西污水处理厂进水水质要求。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般固废统一收集后合理处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2022018)许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022年 4 月 1 日