审批意见： 定环表【2022】 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市轩博塑料制品有限公司扩建年产2900吨塑料再生造粒项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于北方（定州）再生资源产业基地5号路044号，扩建项目占地面积817.3m2，主要建设生产车间、库房及办公室，建设PE造粒生产线2条，配置破碎机、甩干机、拌料机、上料机、储料罐、挤出机、切粒机、成品料罐等配套设施及相关环保设备。扩建项目年产PE再生颗粒2900吨，扩建完成后全厂年产PE再生颗粒8700吨。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、挤出工序废气经经集气罩收集后经喷淋吸附塔+光氧催化+活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5所有合成树脂特别排放限值要求和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1有机化工业排放浓度限值要求。 2、破碎、清洗、甩干废水和喷淋塔废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放，与经化粪池预处理后的生活污水一同经通过园区管网排入绿源污水处理厂处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放限值、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准以及北方（定州）再生资源基地污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废UV灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、按要求安装VOC安装超标报警装置，并与当地的生态环境部门联网。 6、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2022/028）许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 年 月 日