审批意见： 定环表【2022】 号 根据邢台桦烨环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市方源鞋业有限公司年产300万双塑料拖鞋技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市周村镇南宣村村西，项目现有厂区内，本次技改项目通过调整生产设备，将原产能200万双PVC拖鞋调整为50万双，100 万双 EVA 拖鞋调整为250万双。项目建成后，年产塑料拖鞋300万双产能不变。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、PVC拖鞋生产线注塑及贴标工序废气经集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）治理，EVA拖鞋生产线注塑及贴标工序废气经集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）治理，治理后外排废气中非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表其它行业标准，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准；项目搅拌、破碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001，与PVC拖鞋生产线有机废气治理设施共用）治理，外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级（炭黑尘、染料尘）排放标准。 2、项目生产用水循环使用，不外排。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭等危险废物暂存危废间，定期交有资质单位处置。 5、按要求安装VOC超标报警装置，并与当地的生态环境部门联网。 四、项目建成后运营前需依法申领（变更）排污许可并依规限期完成自主验收。 年 月 日