审批意见： 定环表【2022】 78 号 根据河北蓝境环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北旺通环境科技有限公司年产20万吨沥青混凝土项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为原址扩建项目，项目位于河北旺通环境科技有限公司现有厂区内（定州市清风店镇西岗村村西），定州市行政审批局出具项目备案（定行审项企备【2022】075号）根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1.原料全部入库，车间密闭并采取喷淋抑尘措施，输送带封闭运行；沥青混凝土生产干燥、振筛等工序产生的粉尘经布袋除尘+15米排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）有关标准，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求；沥青罐加热、搅拌过程产生的有机废气经电捕焦油器+多级过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后+15米排放筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准，苯并芘及沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；燃气导热油炉废气经低氮燃烧器+8米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准。项目应做好无组织废气特别是沥青混凝土生产、装车、运输等过程中无组织排放的密闭、收集和处置，确保厂界和敏感点环境质量达标。 2.项目无生产废水，生活废水经化粪池预处理后定期清掏用作农肥，废水不外排。 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4．项目产生的废活性炭、废过滤棉、废焦油、废导热油、清罐油泥等危废暂存与危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》（定总量确认【2022/039号】）许可的总量。 四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022 年 6 月1 日