审批意见： 定环表【2022】 90 号 根据河北淼创环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市盛康塑胶制品有限公司新建年产5000吨PP、PE、TPR、PVC废塑料造粒项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经5号路037号，项目已在行政审批局备案（定行审项目[2021]298号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。加强环境管理，按要求安装分表计电并与生态环境部门联网，确保污染物稳定达标排放。 1.破碎生产线为水式破碎，无废气产生；造粒生产线废气经集气罩+碱喷淋塔+低温等离子+二级活性炭吸附装置+15米排气筒排放；外排废气中HCL满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准处理效率及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求。 2.项目喷淋塔用水循环使用不外排，生产废水经沉淀池沉淀后部分回用，部分废水与经化粪池处理后生活污水一同经管网排入定州绿源污水处理厂处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3.项目通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的危废废活性炭暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般工业固体废物按照环评提出要求，合理收集处置。 四、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022 年 7 月 1 日