审批意见： 定环表【2022】91 号 根据河北淼创环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州君卓新材料科技有限公司年产10000吨矿泉水瓶、油瓶项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方经济循环经济示范园区经六路10号，占地2240平方米，建设内容为生产车间、库房及办公室。配置注塑机10台、压盖机3台、吹瓶机3台、干燥机、洗料机、空压机组等生产设备和相关环保设施，原料为PET、PE、PP原生料，项目建成后年产PET、PE、PP矿泉水瓶、油瓶10000吨。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2021]032号）。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表计电，安装有机废气超标报警装置，确保污染物稳定达标排放。 1、提高废气收集率，减少无组织排放。注塑、压盖、吹瓶工序废气经集气罩+喷淋塔+UV光氧活性炭一体机+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《合成树指工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准。 2、生产用水循环使用不外排。生活污水经化粪池预处理后通过管网排入绿源污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及绿源污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废UV灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认 （2022/034)许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 7 月 4 日