审批意见： 定环表【2022】103 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北洪海水箱制造有限公司年增产2500个保温水箱建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市沙河工业园企业现有厂区内（李亲顾村），不涉及新增占地。扩建项目建设内容为在现有厂房内依托现有生产设备，年增产2500个保温水箱；设置2台发泡设备，用于生产水箱夹层聚氨酯泡沫塑料保温层填充。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目发泡工序废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15米排气筒排空，外排废气非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5限值要求和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准；焊接工序废气经集气罩+移动式焊接烟尘净化器治理后无组织排放，外排废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 2、项目焊接用水、水箱密闭试验用水循环使用不外排。生活污水经化粪池收集处理后外排定州市李亲顾镇污水处理厂，污水排放满足《污水综合排放标准》（GB89786-1996）表4中其他排污单位三级标准及李亲顾镇污水处理厂进水水质标准要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、按要求落实风险防范措施，并完善应急预案。 5、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废机油、废机油桶、废原料包装桶暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 7 月 22 日