审批意见： 定环表【2022】 107 号 根据河北资廷环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对北京鑫隆汇通防水保温工程有限公司河北分公司生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市周村镇安吉庄村公司现有厂区内，在原有厂区内技术改造不新增占地。该项目已在定州市科学技术局备案（定州工信技改备字[2021]125号），禁止新增沥青防水卷材产能，技改后减少原有防水卷材产能，升级改造废气处理设施，年产自粘防水卷材500万平方米，SBS防水卷材500万平米，总产能保持不变，仍为年产1000万平方米。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，并落实《定州市防水卷材行业环境整治提升方案》要求，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、各储罐密闭，生产车间内设置密闭室，浸油、涂油，撒砂覆膜设备均设在密闭室内，减少无组织排放；挤出废气和沥青烟气经密闭管道+喷淋塔+冷凝器+ROT设备+30米排气筒（P1）排空，沥青烟、苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1其它行业排放标准；蓄热式焚烧炉产生的颗粒物、SO2、NOX经30米排气筒（P1）排空，废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640－2012）表1标准以及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）重点区域要求；天然气导热油炉加装低氮燃烧器+15米高排气筒（P2），废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值标准；滑石粉储罐上方设备袋式除尘器+15米排气筒（P3），颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 2、冷却用水循环使用，生活污水厂区泼洒抑尘不外排，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T18920-2020）表1中道路清扫标准要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，除油装置产生的废油、废机油、废导热油暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 7 月 29 日