审批意见： 定环表【2022】 105 号 根据邢台桦烨环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市孟生球铁有限公司第一公司新增2台制芯机及废气治理设施优化技改项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市双天工业园区定州市孟生球铁有限公司第一分公司现厂区内，不新增占地，本次技改新增2台制芯机，并对相关的废气治理设施进行优化，项目建成后年产30000吨汽车精密铸件产能不变。定州市科学技术局已备案（备案编号：定州工信技改备字[2022]56号）。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、制芯工序废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附+26m米排气筒排放，浇注工序废气治理设施优化为集气罩+负压引风+布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+26m排气筒，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准。 2、本技改项目无新增生产、生活废水排放。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 7 月 25 日