审批意见： 定环表【2022】 126 号 根据河北蓝境环包科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市鑫峰塑料加工厂新建年产8000吨废旧塑料造粒项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路68号，新建破碎、造粒生产线，配置破碎机2台、造粒机4套等生产设备和相关环保治理设施。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1. 干式粉碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。挤出工序废气经集气罩+喷淋塔+二级活性炭吸附装置+15米排气筒排放，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求。 2.项目冷却废水、喷淋塔废水循环使用，不外排；破碎、清洗甩干废水经沉淀池处理后与生活污水一同经管网排入定州绿源污水处理厂处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3.项目通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.项目产生的危废废活性炭暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2022/056号 )许可的总量。 四、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022 年 10 月 10 日