定环书【2022】 11 号

定州市星泰金属制品有限公司镀锌生产线技术改造项目环境影响报告书审批意见

定州市星泰金属制品有限公司：

你公司报来的《定州市星泰金属制品有限公司镀锌生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）现定州市星泰金属制品有限公司现有厂区内。项目总投资120万元，其中环保投资68万元，占总投资56.67%。

三、工程建设主要内容：将北厂区挂镀生产线搬迁至南厂区，其余生产线进行优化改造，维系总产能不增加。项目建设后全厂电镀锌丝15000吨/年，挂件2000吨/年和热镀锌丝10000吨。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、拔丝工序的颗粒物经集气装置+袋式除尘器+15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其他）标准要求；电镀锌酸洗工序采取高效酸雾抑制剂+双层水帘密闭+酸雾吸收塔+15米排气筒排放，盐酸储罐废气需安装集气罩有效收集经酸雾吸收塔处理后经15米排气筒排放（与酸洗工序废气处理共用），满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准限值要求。热镀锌酸洗废气经高效酸雾抑制剂+双层水帘密闭+酸雾吸收塔+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放限值要求；锌锅废气经湿式除尘器+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-热处理炉排放限值要求；所有燃气退火炉均采取天然气+15米排气筒排放，均需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）有关标准，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求。

2、项目废水经厂区污水处理站处理后，排入定州市李亲顾镇污水处理厂深度处理，厂区总排口废水需满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3特别排放限值标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的废酸液、阳极泥、电镀废渣、锌泥、武汉岁处理站污泥等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5.落实《定州市金属丝网加工行业环境整治提升方案》（定政办字【2021】43号）中有关改造提升要求，特别是注意要求做好酸槽抬升、重点区域防渗等措施，消除污染隐患。

6、主要污染物不得突破原项目排污许可总量。

7、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实废水在线监测及与环保部门联网等有关要求。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2022 年  11 月  7 日