审批意见： 定环表【2022】 147 号 根据河北木源环保工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对大奥恒新材料科技河北有限公司扩建年产2万吨橡胶地毯地垫建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方循环经济示范园区高标产业园四号园002号，定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2022]256号），根据环评报告,项目选址可行。 主要建设内容：在现有厂区内建建设橡胶地毯地垫生产线，购置混合机30台、定型烘干机5组、出片机5组、1台4t/h燃油导热锅炉及其他配套环保设施，扩建项目年产2吨橡胶地毯地垫。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。 1、项目生产冷却水循环使用不外排，生活污水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足绿源污水处理厂进水水质要求。 2、投料密炼废气经集气罩+布袋除尘器处理后再与混胶、开炼、出片、定型烘干、转印废气一起进入电捕焦油器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+20米排气筒外排，硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2标准，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表2二级标准；颗粒物、非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632－2011）表5排放限值；导热油炉安装低氮燃烧器，废气经SCR脱硝+布袋除尘器+20米排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161－2020表1燃油锅炉标准要求）。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭、废油墨桶、废稀释剂桶等暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》(定总量确认2022/067号 )许可的总量。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2022 年 12 月 5 日