审批意见： 定环表【2022】146号 根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市恒基伟业铸造有限公司年产 3500 吨铸件技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市砖路镇北宋村，定州市恒基伟业铸造有限公司现有厂区内不新增占地。本次技改在原有内新建熔模铸造车间面积397平方米（熔模造芯面积250平方米），并购置焙烧炉2台、脱蜡釜1台、其他配套设备设施1套。本项目属自身等量置换，将现有的年产3500吨铁铸件，置换为年生产500吨工艺品铜铸件、3000吨羽毛球铁柱底座、哑铃等体育用品铁铸件。定州市科学技术局已备案（定州工信技改备字〔2022〕78 号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、中频电炉、浇注工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1大气污染物排放限值及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 A.1规定的限值和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 3工业炉窑无组织颗粒物排放限值；造型（融蜡、压制蜡模、制壳、脱蜡、壳型焙烧）废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1 其他行业标准放，以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂界内 VOCs 无组织特别排放限值。 2生产用水循环使用。职工生活污水盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、消防用水标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废机油、废油桶、废活性炭等危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022年11月 30日