审批意见： 定环表【2022】149 号 根据河北木源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对水碧治科技河北有限公司扩建年产 15000 吨新型环保防水密封材料建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于河北省定州市北方循环经济示范园区高标产业园三号园一号-13，本次扩建利用现有厂房改造车间 2000 平米，主要购置搅拌罐 12 台，真空泵机组 2 套，空压机机组 2 套，自动灌装机 5 套，其他配套设备 5 套，购置催化燃烧设备 1 套，扩建产能为 15000 吨新型环保防水密封材料。项目已取得定州市行政审批局的备案（备案编号：定行审项企备[2022]255 号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、非固化沥青生产过程滑石粉上料时产生的废气经布袋除尘器+ 15 米排气筒排放，颗粒物排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值；沥青储存和生产过程中产的废气经喷淋塔+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后经 20米排气筒排放，非甲烷总烃满足涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值，苯、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）其他行业要求，苯并[α]芘、沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；柴油燃烧机烟气经过 15 米排气筒排放，SO2、NOX、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）相关标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56 号“重点区域”标准要求。 2、项目无生产废水排放，无新增生活污水排放。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭等危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》(定总量确认2022068号 )许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 12 月 6 日