审批意见： 定环表[2022] 154 号 根据河北鑫怡环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市博翔汇达塑胶制品有限公司年产35000吨PE、PP废塑料破碎、造粒项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方循环经济示范园区初加工区3号路8号、12号，占地4000m2，新建破碎生产线1条，造粒生产线5条，铝塑分离生产线1条，配置破碎机、造粒机、蒸汽发生器（电加热）等生产设备及相关环保设施。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、造粒熔融挤出工序废气经集气罩+喷淋塔+UV光氧活性炭一体机+15米排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求，铝塑分离加热生产线集气罩+喷淋塔+UV光氧活性炭一体机+15米排气筒（DA002）排放,臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2排放标准。 2、项目冷却废水、喷淋塔废水循环使用，不外排。生活污水经管网排入定州绿源污水处理厂处理，外排废水满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3、项目通过设备减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目产生的危废废活性炭暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，一般固废按环评要求收集后合理处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》(定总量确认2022/071号 )许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2022 年 12 月 14 日