审批意见： 定环表[2022] 155 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市子阳塑料加工厂新建年产30000吨破碎料、6000吨塑料颗粒项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方循环经济示范园区初加工区经二路012号、经二路016号。占地4000m2，建设2个厂区，新建破碎生产线4条，造粒生产线4条，配置破碎机、挤出机等生产设备及相关环保设施。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、熔融挤出工序废气经集气罩+喷淋塔+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置+15米排气筒排放，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求，HCL满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准。 2、项目破碎清洗水、冷却废水、喷淋塔废水循环使用，定期与生活污水经管网排入定州绿源污水处理厂处理，外排废水满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3、项目通过设备减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目产生的危废废活性炭暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2022 年 12 月 19 日