审批意见： 定环表【2023】 1号 根据河北冀赛环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州维泰健身器材有限公司技改项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市明月店镇赵家洼村现有厂区内，本次技改项目不新增占地，减少喷漆杠铃、哑铃产能，增加包胶杠哑铃产能。技改完成后喷漆杠铃、哑铃产能由6000吨减少为5750吨，包胶杠哑铃同原4万套增加至5万吨，其余产品产量不变。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、包胶杠哑铃生产线炼胶、提胶、包胶工序废气经集气罩+布袋除尘器+等离子净化器+活性炭吸附设备+15米排气筒（P5）排空，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放控制标准》（GB27632-2011）表5排放限值；抛光工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒（P3）排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他行业排放限值；杠铃、哑铃（喷漆）生产线废气经集气罩+水幕+活性炭吸附脱附催化燃烧装置+15米排气筒（P2）排空，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）表1表面涂装业排放限值，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘排放限值。 2、项目生产用水循环使用不外排，生活污水依托原有的一体化处理设施处理。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废漆渣、废催化剂等危险废物分类暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年 1月 9日