审批意见： 定环表【2023】 7 号 根据河北洁旋环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市拓普丹斯健身器材有限公司新建年产 50000 套健身器材项目环境影响报告表环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、本项目位于河北省定州经济开发区西坂体品产业园，租用定州市隆昌体育用品有限公司现有闲置厂房一间作为项目综合生产车间，建筑面积 6000 平方米。新上硫化机、捏炼机、开炼机、吹塑机、注塑机、机加工设备等，项目建成后，年产 50000 套健身器材。项目已取得定州市行政审批局的备案（备案编号：定行审项企备[2022]293号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、喷砂工序废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准。破碎、上料、搅拌、 抛光、焊接工序废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中染料尘二级标准。橡胶密炼开炼投料工序废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放，《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 排放标准。 注塑、吹塑工序废气经两级活性炭吸附装置+15m 高排放，非甲烷总烃《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表 1 有机化工业标准，HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表 2 中二级标准。密炼、开炼、硫化工序废气经集气罩+干式过滤装置+两级活性炭吸附+15m 高排气筒+VOCs 超标报警传感装置，非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 排放标准，硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。 2、项目冷却水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理后经园区泵站排入葛洲坝水务（定州）有限公司处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足葛洲坝水务（定州）有限公司进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废润滑油及油桶、废切削液 等危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》冀总量确认（2023008号 )许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023 年 1 月 19 日