定环书【2023】 1 号

关于中节能定州环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电技术改造项目

环境影响报告书审批意见

中节能定州环保能源有限公司：

你公司报来的《中节能定州环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询及局项目审查委员会会签意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于现中节能定州环保能源有限公司现有厂区内。定州市科技局出具项目备案（定州工信技改备字【2022】32号），项目总投资70.18万元。

三、工程建设主要内容：此项目依托厂区现有建构筑物，新增罗茨风机、阀门、旋转卸灰阀、喷射器等设备，掺烧一般工业固废170t/d，水泥罐仓改造成石灰应急储仓，以保证石灰的储备量，项目总垃圾焚烧量维持不变，主要污染物排放量维持不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、焚烧炉烟气经“SNCR+半干法脱酸（顶部设置氢氧化钠溶液喷射+干粉喷射装置作为备用）+活性炭吸附+布袋除尘器+SCR+现有70m烟囱”组合工艺处理后排放，烟气满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

- 项目废水中垃圾渗滤液、垃圾车卸料大厅污水管道渗滤液管道冲洗水、化验废水、厂房地面冲洗水，经渗滤液处理系统后全部回用不外排；化学水制备系统反冲洗水、中水预处理站反冲洗水及生活污水经化粪池排入市政管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足园区污水处理厂进水水质要求，其他废水均综合利用不外排。

- 采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废滤袋、废机油、废机油桶、实验室废物、废脱硝催化剂等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。焚烧飞灰稳定化处理并经检验达标后，暂存于飞灰稳定化物暂存间，定期送自建填满场填埋。

5、项目应落实环评提出的监测计划，加强在线监测设备维护，确保数据准确与生态环境部门稳定联网。

6、项目不得突破原项目核准的主要污染物排放总量。

7、项目应制定并不断完善突发环境应急预案，定期开展演练，确保环境安全。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2023年  2 月  10 日