审批意见： 定环表【2023】 23号 根据科滕工程咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北润铂印刷有限公司年产240万m2计算机直接制版印刷板材建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州经济开发区唐南路南侧中国定州北方厨具新城A05#，项目占地4600平方米，引进1条印刷板生产线，购置相关辅助设备、矫平设备、剥离设备、裁切设备、检测设备等。项目建设完成后年产240万m2计算机直接制版印刷板材。项目取得定州市行政审批局出具的备案信息，备案编号为：定行审项企备【2022】277号。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目生产废水（水洗废水）经厂区污水处理设施（调节+中和+絮凝沉淀+过滤）处理后，与经化粪池处理后的生活污水共同经市政管网排至铁西污水处理厂。外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州铁西污水处理厂进水水质要求。 2、剥离、氧化、电解工序废气经集气罩+酸雾吸收塔+1根15m高排气筒外排，外排废气硫酸雾、盐酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；涂布烘干工序废气经集气管道+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒外排，外排废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物排放限值要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，按要求建设危废暂存间，危险废物废活性炭暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2023/20号）许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年3月1日