定环书【2023】 4 号

关于定州市王宗食品有限公司年屠宰生猪30万头项目环境影响评价报告书审批意见

定州市王宗食品有限公司：

你公司报来的《定州市王宗食品有限公司年屠宰生猪30万头项目环境影响评价报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于定州市王宗食品有限公司现有厂区内，不新增占地，为生猪定点屠宰厂产能扩建项目，定州市科技局出具项目备案(定州工信技改备字【2022】43号)。项目总投资1120万元，其中环保投资130万元，占总投资的11.6%。

三、工程建设主要内容：扩建项目在现有基础上进行改造，改建排酸库、新增储藏库、速冻库、提升污水处理站并购置相应配套设备，项目建成后实现年屠宰生猪30万头的屠宰规模。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、屠宰车间、待宰圈、污水处理站及污泥间废气等产生恶臭污染物的生产单元，均需经密闭收集+二级活性炭吸附装置+15米排气筒排放，废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相应排放标准，产生恶臭污染物的生产单元需采取及时清理产生恶臭的废物，定期喷洒植物性除臭剂等形式，厂界无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。燃气锅炉采取低氮燃烧+8米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值。

建设单位应加强厂界无组织恶臭的监测，确保厂界恶臭稳定达标排放，如出现超标现象，建设单位应进一步强化无组织废气的收集，引入恶臭处理系统进一步处理达标后有组织排放。

- 生产废水和生活废水经收集后，经厂区污水处理站处理后部分回用于厂区绿化及车辆冲洗，其余排入采取防渗措施的中水暂存池，用于周边农田灌溉，不向水环境排放，出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3畜类屠宰加工一级标准以及《农田灌溉用水水质控制项目标准》（GB5084-2021）旱作标准。按照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）要求，安装在线监测设备并与环保部门联网。

建设单位应根据生产实际，建设容量足够、符合防渗及安全要求的中水暂存池，确保非灌溉期生产废水的全部收集、安全暂存。如中水水池容积不能满足暂存要求时，建设单位应合理调整生产产能，确保生产废水全部收集、安全储存和综合利用。必要时可委托就近农村生活污水收集处置单位依法合理处置。

3、采取基础减震、车间隔声、低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4、项目产生的危废分类暂存于危废暂存间，其他一般固废合理收集处置。

5、严格监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》（定总量确认（2023003）号）许可的总量。

六、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2023年3月17日