审批意见： 定环表【2023】 34 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州百丰水泥制品有限公司年产 30 万吨煤炭筛选生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市孟家庄村村西南，现有厂区北侧场地。此次扩建新增占地103亩，建设破碎车间、筛分车间、原料库、成品库各一座，配置铲车、筛选机、破碎机等生产设备，扩建完成后全厂形成年粉碎建筑垃圾 5 万方、年产机制砂 10 万吨、年产混煤 30 万吨的生产能力。定州市自然资源和规划局、定州市长安路街道办公室已出具相关意见。定州市科学技术局已备案，备案编号：（定州工信技改备字[2022]73号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、上料、筛分、破碎工序排放的颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 4、表 5 排放限值要求。 2、车辆清洗废水沉淀池沉淀后循环使用，不外排。厂区建有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。生活污水经一体化处理设施处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认(2023/22号)许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年3月17日