审批意见： 定环表【2023】 55 号 根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市峰海塑料制品有限公司生产线延伸技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于明月店镇康庄子村现有厂区内，项目不新增占地，在原厂区技改。本次技改对压延工艺进行优化，增加密炼工艺，部分压延半成品增加发泡工序，增加两条流延膜生产线用于生产压延用薄膜，增加残次品、边角料破碎、挤出回用于生产工序。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目冷却水循环使用不外排，生活污水经处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2020）表2标准泼洒地面抑尘。 2、提高废气收集率，物料输送全程采取封闭方式，车间密闭，减少无组织排放。钙粉罐上料口设置集气管道，上料（压延）、密炼工序废气经集气罩后与钙粉罐粉尘一起引入布袋除尘器+二级活性炭装置+15米排气筒排空；开炼、过滤、压延废气经经集气罩+水冷装置+低温等离子装置+活性炭吸附+15米排气筒排空；贴合工序和发泡废气经集气罩+水冷装置+烟雾静电+低温等离子装置+15米排气筒排空；上料（流延）、流延、贴合废气集气罩+水冷装置+低温等离子装置+活性炭吸附+15米排气筒排空；破碎、搅拌废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排空；挤出与压片废气经集气罩+低温等离子装置+活性炭吸附+15米排气筒排空（与破碎搅拌废气共用排气筒），非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1有机化工业标准、表2其他企业浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A1特别排放限值要求；颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求；HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 6、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年4月27日